Лекция 7. Аналитическая химия воды. Определение суммарных показателей качества воды и отдельных загрязнителей.

- Определение растворенного кислорода, ХПК, БПК, токсичности.

- Общая оценка методов анализа вод.

- Определение главных компонентов и отдельных загрязнителей.

- Определение растворенного кислорода, ХПК, БПК, токсичности.

ХПК определяют по количеству кислорода, который расходуется на определение органических веществ, с образованием следующих продуктов: C ( CO2; S ( SO2; P ( P2O5; N ( NH4+; H ( H2O. Окислитель K2Cr2O7 в кислой среде, избыток определяют титриметрически (Fe2+) или спектрофотометрически (620 нм).

БПК определяют по убыли растворенного кислорода при инкубации воды в течение 5 или больше дней: БПК5, БПК7 и т.п.

Биологические методы оценки токсичности воды: биоиндикация — по наличию и состоянию гидробиоты (водных организмов); биотестирование — по изменению поведения тест-организмов, внесенных в исследуемую воду. Биохимический контроль по параметрам: потребление О2, органических веществ, генерация СО2.

- Общая оценка методов анализа вод

Число нормативных методик с использованием разных методов

| Метод | Вода питьевая | Воды природные, питьевые, очищенные сточные и сточные | Вода морская |
| --- | --- | --- | --- |
| Спектрофотометрия | 19 | 78 | 9 |
| Флуориметрия | 15 | 24 | - |
| ИКС | - | 3 | 1 |
| Рентгенфлуоресцентная спектрометрия | - | 1 | - |
| Хроматомасс-спектрометрия | 1 | 5 | - |
| Атомно-абсорбционная спектрометрия | - | 16 | 6 |
| Титриметрия | 4 | 32 | 5 |
| Гравиметрия | 2 | 10 | - |
| Турбидиметрия | 3 | 2 | - |
| ГХ | 16 | 39 | 4 |
| ВЭЖХ | 1 | 6 | - |
| Потенциометрия | - | 9 | 1 |
| Полярография | 2 | - | - |
| Инверсионная вольтамперометрия | - | 12 | - |
| Другие методы | 4 | 4 | 2 |

- Определение главных компонентов и отдельных загрязнителей.

Определение главных ионов:

Спектрофотометрия: нитраты по поглощению в УФ; нитраты, нитриты, фосфаты и полифосфаты, фториды, аммоний, железо.

Титриметрия: хлориды; соли жесткости.

Ионная хроматография: анионы.

Определение микрокомпонентов:

Молекулярная абсорбционная спектрометрия с окрашивающими реагентами.

Атомно-абсорбционная спектрометрия Ca, Mg, Cu, Co, Ni, Mn, Pb, Cd, Hg, Ag, Bi, Tl; в экстракционной ААС Сн ниже в 3-5 раз.

Инверсионная вольтамперометрия.

Определение органических загрязнителей:

Молекулярная абсорбционная спектрометрия в УФ, ИК и видимой области; флуориметрия.

Газовая и жидкостная хроматография.

Нефтепродукты: ГХ и «отпечатки пальцев».

Летучие органические соединения: парофазовый анализ – пробу воды нагревают до 50-70(C в замкнутом объеме, отбирают фракцию над поверхностью воды.

СОЗ: ГХ, ВЭЖХ, разделение пробы сорбционными и экстракционными методами.